## Slide 1: Praktikum Wetterballon: "High Altitude eXploration Probe"
Ferdinand Mehlan, Florian Claes, Nico Entz
Supervised by von Wenckstern, Prof. Rumpe

## Slide 2: HAXPro "High Altitude eXploration Probe"

## Slide 3: Das Projekt
Start- und Bergung eines Wetterballons
Flug bis 30km Höhe mit einer 1.6kg Sonde
Aufzeichnung physikalischer Daten
Aufnahme von Bild- und Videomaterial
Live Kontakt zur Sonde mit freien Frequenzen

## Slide 4: Aufstiegsgenehmigung
Anmeldung bei der zuständigen Behörde im Bundesland
Für den Start benötigt:
  Einverständnis des Grundstücksbesitzers bei Start
  Haftpflichtversicherung (Luftfahrt-Halterhaftplicht)
  Aufstiegsgenehmigung
    Alle abzusehenden Daten: Ort, Zeit, Flugrichtung, Aufstiegsgeschwindigkeit, Verlässt das Land?

## Slide 5: Die Sonde
GPS gps_2
RasPi raspi_2
PiCam picam_2
RasPi raspi_3
PiCam picam_3
C&C Model
RasPi raspi_1
GPS gps_1
GoProCam goprocam
Sensors sensors
…
Memory sd_mem
Downlink dl_lora
Downlink dl_rtty

## Slide 6: Die Sonde
GPS gps_2
RasPi raspi_2
PiCam picam_2
RasPi raspi_3
PiCam picam_3
C&C Model
RasPi raspi_1
GPS gps_1
GoProCam goprocam
Sensors sensors
…
Memory sd_mem
Downlink dl_lora
Two GPS sensors on isolated systems increase chances of recovery
Downlink dl_rtty

## Slide 7: Die Sonde
GPS gps_2
RasPi raspi_2
PiCam picam_2
RasPi raspi_3
PiCam picam_3
C&C Model
RasPi raspi_1
GPS gps_1
GoProCam goprocam
Sensors sensors
…
Memory sd_mem
Downlink dl_lora
Cams on isolated systems because of limited ports and redundancy
Downlink dl_rtty

## Slide 8: Die Sonde
GPS gps_2
RasPi raspi_2
PiCam picam_2
RasPi raspi_3
PiCam picam_3
C&C Model
RasPi raspi_1
GPS gps_1
GoProCam goprocam
Sensors sensors
…
Memory sd_mem
Downlink dl_lora
Two different downlink solutions for communication in-flight
Downlink dl_rtty

## Slide 9: Kameras
1x GoPro
  Video: FullHD @ 40MBit/s
  ~30 Bilder/s
2x PiCam
  Bilder: 2592x1944
  Video: FullHD @ 20MBit/s

## Slide 10: LoRaWAN - Long Range Wide Area Network
Frei verfügbare Spezifikation
Nutzt proprietäre Modulationstechnik LoRa
Für energieeffiziente IoT Geräte ausgerichtet
Hohe Reichweiten: >10km
Übertragung: 300Bit/s – 50KBit/s
Keine Funkerlizenz nötig auf 433 MHz

## Slide 11: RTTY – Radio Teletype
Altes robustes digitales Protokoll
Trägerfrequenz: 434.075MHz
Frequency shift keying (FSK): - 600Hz
Übertragungsraten: ~300 Baud
10mW TX (bei diesem Projekt)  >50km Reichweite

## Slide 12: Downlink
LoRa
  rapsi_1 sammelt und kodiert Daten
  dl_lora sendet GPS und Messdaten alle 10 Sekunden
RTTY
  raspi_2 komprimiert Bilder: 2592x1944  512x384
  dl_rtty sendet Bilder alle 10 Sekunden mit SSDV
  Slow Scan Digital Video (SSDV) mit Fehlerkorrektur

## Slide 13: Custom PCB
Angefertigte Hauptplatine
Vermeidet Probleme mit Kabeln
Ordnung und Robustheit

## Slide 14: Flugbahn Voraussage
Voraussage mit: http://predict.habhub.org/#!/uuid=547a7a6d7446f1ac31aa97ffecc3ed70be5dc83f

## Slide 15: Flugbahn Voraussage
Höhenwinde: https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-350.70,46.90,3000/loc=146.551,24.069

## Slide 16: Missionsstart
Startfenster: 02.04 – 08.04
Teaser: http://media.fvns.de/upload/files/TeaserHD.mp4